FRS

FRS (Family Radio Service - Семейная радиосвязь) УКВ диапазон, который включает в себя 14 симплексных радиоканалов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций чаще всего - 500 мВт. Радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлецензионный и предназначен для использования на территории США и Канады. Для использования на территории Европы, в том числе и России запрещён. FRS - (462,5625- 467,7125 МГц), разрешена мощность до 0,5 Вт на территории США.

| КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462.5625 | 8 | 467.5625 |
| 2 | 462.5875 | 9 | 467.5875 |
| 3 | 462.6125 | 10 | 467.6125 |
| 4 | 462.6375 | 11 | 467.6375 |
| 5 | 462.6625 | 12 | 467.6625 |
| 6 | 462.6875 | 13 | 467.6875 |
| 7 | 462.7125 | 14 | 467.7125 |

PMR

PMR (Personal Mobile Radio - Личное мобильное радио) диапазон включает в себя 8 симплексных каналов с шагом 12,5 кГц. Мощность радиостанций - 500 мВт. Обычно PMR-радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. В этом диапазоне разрешается использование станций мощностью до 0,5 Вт на территории Европы и США.

| КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 446.00625 | 5 | 446.05625 |
| 2 | 446.01875 | 6 | 446.06875 |
| 3 | 446.03125 | 7 | 446.08125 |
| 4 | 446.04375 | 8 | 446.09375 |

KDR

KDR (Kort Distanse Radio - радио коротких дистанций) диапазон включает в себя 6 симплексных каналов. Мощность радиостанций - 50-100 мВт.

| КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 444.600 | 4 | 444.825 |
| 2 | 444.650 | 5 | 444.850 |
| 3 | 444.800 | 6 | 444.975 |

GMRS

GMRS (General Mobile Radio Service - Основная Подвижная РадиоСлужба) включает в себя 16 радиоканалов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - от 1 Вт. Радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Дипазон безлицензионный и предназначен для использования на территории США и Канады. В этом диапазоне различают нижний GMRS и высокий GMRS. Чаще всего в недорогих, не профессиональных рациях используется нижний GMRS, для расширения FRS диапазона. GMRS 462 МГц - (462,5625-462,7250 МГц), разрешена мощность до 2 Вт на территории США.

Таблица частот каналов GMRS.

| КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 462.550 | 9 | 467.550 |
| 2 | 462.575 | 10 | 467.575 |
| 3 | 462.600 | 11 | 467.600 |
| 4 | 462.625 | 12 | 467.625 |
| 5 | 462.650 | 13 | 467.650 |
| 6 | 462.675 | 14 | 467.675 |
| 7 | 462.700 | 15 | 467.700 |
| 8 | 462.725 | 16 | 467.725 |

Таблица частот каналов FRS/GMRS.

| КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) | КАНАЛ | ЧАСТОТА (МГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| FRS-1 | 462.5625 | FRS-12 | 467.6625 |
| FRS-2 | 462.5875 | FRS-13 | 467.6875 |
| FRS-3 | 462.6125 | FRS-14 | 467.7125 |
| FRS-4 | 462.6375 | GMRS-15 | 462.5500 |
| FRS-5 | 462.6625 | GMRS-16 | 462.5750 |
| FRS-6 | 462.6875 | GMRS-17 | 462.6000 |
| FRS-7 | 462.7125 | GMRS-18 | 462.6250 |
| FRS-8 | 467.5625 | GMRS-19 | 462.6500 |
| FRS-9 | 467.5875 | GMRS-20 | 462.6750 |
| FRS-10 | 467.6125 | GMRS-21 | 462.7000 |
| FRS-11 | 467.6375 | GMRS-22 | 462.7250 |

К сожалению, диапазоны FRS,KDR,GMRS запрещены к применению на территории России, так как на этих участках расположены частоты станций различных специальных служб,и можно понести наказание за помехи их работе.

Кроме CB легален LPD, а с 2005 года и PMR.

LPD

LPD (Lower Power Device - Маломощное устройство) дипазон в ключает в себя 69 симплексных каналов с шагом 25 кГц. Мощность радиостанций - 10 мВт. Обычно LPD-радиостанции оснащены CTCSS кодеком на 38 тонов. Диапазон безлицензионный и предназначен для использования на территории России и стран Европы.

| КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА | КАНАЛ | ЧАСТОТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(1) | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 |
| 2(2) | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 |
| 3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 |
| 4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 |
| 5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 |
| 6(3) | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 |
| 7 | 433.225 | 30(8) | 433.800 | 53 | 434.375 |
| 8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 |
| 9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 |
| 10(4) | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 |
| 11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 |
| 12(5) | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 |
| 13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 |
| 14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 |
| 15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 |
| 16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 |
| 17(6) | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 |
| 18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 |
| 19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 |
| 20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 |
| 21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 |
| 22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 |
| 23(7) | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |

Частотная сетка каналов LPD (JA) диапазона

| Канал | Частота (МГц) |
| --- | --- |
| 1 | 422,0500 |
| 2 | 422,0625 |
| 3 | 422,0750 |
| 4 | 422,0875 |
| 5 | 422,1000 |
| 6 | 422,1125 |
| 7 | 422,1250 |
| 8 | 422,1375 |
| 9 | 422,1500 |
| 10 | 422,1625 |
| 11 | 422,1750 |
| H1 | 422,2000 |
| H2 | 422,2125 |
| H3 | 422,2250 |
| H4 | 422,2375 |
| H5 | 422,2500 |
| H6 | 422,2625 |
| H7 | 422,2750 |
| H8 | 422,2875 |
| H9 | 422,3000 |